ZAŠTITA PATINIRANE I ČISTE BRONCE EKOLOŠKI PRIHVATLJIVIM INHIBITORIMA KOROZIJE

BRONCA

- Jedna od prvih legura

- Legura bakra i kositra u kojoj se sadržaj kositra kreće od 4-25%

- Al, Si, Pb, P, Zn i drugi metali dodaju se kako bi bronca imala bolja fizikalna i kemijska svojstva

PATINA

- Izložena svojoj okolini bronca korodira stvarajući zaštitni sloj korozijskih produkata, obično zelene ili plave boje

- PRIRODNA PATINA – nastaje uslijed dugotrajnog izlaganja predmeta korozivnom djelovanju okoliša

  - Karbonatna patina- malahit, azurit

  - Sulfatna patina – brohanit, posnjakit

  - Kloridna patina – atakamit

ATMOSFERSKA KOROZIJA

- Odvija se u prisutnosti elektrolita na površini metala

- Najraširenija vrsta korozije

- Rezultat djelovanja kisika, vlage i plinova u zraku

- Posebno je jaka u industrijskim zonama i primorskim predjelima

KISELE KIŠE

- Uzrok povećanom intenzitetu atmosferske korozije

- Padaline zagađene SO2, NOx i drugim kemijskim spojevima

- pH vrijednost kisele kiše <5

- glavni uzročnici: termoelektrane, dim iz kućanstva, ispušni plinovi u prometu

- kisele kiše otapaju metale, vapnenac i mramor, te uzrokuju ogromne štete na zgradama i skulpturama